## Slide 1: 스마트팜 패시브인컴
팀원 : 김시훈, 이준, 김태훈, 백지민, 조주영
한국직업능력교육원

## Slide 2: 01 02 03 04 목차
구성 및 역할
수행결과
수행 절차 및 방법
프로젝트개요
05
06
Q & A
평가 의견

## Slide 3: 프로젝스 : 스마트팜(Smart Farm)
개요
IOT 기기
아두이노
라즈베리파이
CODE
C/C+ Python
JavaScript
HTML Flask

## Slide 4: 프로젝스 : 스마트팜(Smart Farm)
성장 공간
LED 조명
조도센서
카메라
수경재배
온도조절
수위센서
히터
배수펌프
뿌리
재배판
재배과정

## Slide 5: 프로젝스 : 스마트팜(Smart Farm)
컨트롤 룸
컨트롤룸 그림 or 사진
●각 센서들과 아두이노의 연결
●센서들 사이 저항을 연결하여 값을 측정
●릴레이를 통해 모터를 제어

## Slide 6: 설명
릴레이
●아두이노 Digital핀에서 신호를 받아
신호가 0(OFF)라면 NC와 연결,
신호가 1(ON)라면 COM과 연결
●릴레이와 저항을 연결하여 회로를 안정성 있게 보호하고 모터를 제어하는 역할을 함.
■ 릴레이

## Slide 7: 센서의 설명
센서 설명
●조도센서를 통해 현재의 빛의 세기(lux)를 측정하여 LED 작동을 제어
●조도센서에서 값을 받는 값을(analogRead(A1) /1023.0)*100 으로 계산하여 변수 저장
●사용한 저항 값은 1K(1000 옴)
■ 조도센서(Cds)

## Slide 8: 센서의 설명
센서 설명
●수중온도센서는 측정 범위가 (섭씨기준)
-55 ~ 125도 까지 측정.
●와이어 통신을 사용하기 위해서는 "OneWire" 라이브러리 사용.
●저항을 이용하여 온도의 변화량에따라 저항의 크기값이 변화하여 작동
■ 수온센서(Cds)

## Slide 9: 센서의 설명
센서 설명
●아두이노에서 아날로그 신호를 읽을때
0~1024의 사이 값을 읽음.
●센서의 표면에 물이 접속하게 되면 전류값이 변화 물의 접촉이 많을 수록 전류 값이 커짐.
■ 수위센서(Cds)

## Slide 10: 프로젝스 : 스마트팜(Smart Farm)
하드웨어
전체적인 외관 사진
수경 재배실 및 컨트롤룸
빛과 촬영을 위한 카메라와 LED를 내부에 설치한 소형우산
물 증발을 대비한 급수 펌프와
수온이 낮아짐을 대비한 히터

## Slide 11
소프트웨어
아두이노
라즈베리파이
FLASK SERVER
Shared Memory
Watch Dog
Maria DB
Contol Process
조도
온도
펌프
가열기

## Slide 12: 프로젝스 : 스마트팜(Smart Farm)
제어대상
온도/조도/수위
물(급수)
조명
온도계/조도계/수위계
급수펌프
LED

## Slide 13: 프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할 | 담당업무
김시훈 | 팀장 | 데이터 시각화, 문저 작성 및 편집, 기구설계, 제작
김태훈 | 팀원 | H/W구성, 센서제어, 펌웨어 개발, 서버구축, 기구 설계
백지민 | 팀원 | H/W구성, 제작, 센서제어, 펌웨어 개발, 서버구축, 기구 설계
이준 | 팀원 | 제작
조주영 | 팀원 | 청소 및 정리

## Slide 14: 프로젝트 수행 절차 및 방법
구분 | 기간 | 활동 | 비고
기획 | 24.11.10~11.14 | 팀원 구성, 프로젝트 방향 결정 | 
구매/제작 | 24.11.17~11.21 | 부품 구매, 컨트롤 룸 제작(외관) | 
제작/개발 | 24.11.24~11.28 | 펌웨어 개발, 컨트롤 룸 제작(내부) | 
제작/개발 | 24.12.01~12.05 | 서버 구축, 메인 재배 룸 제작(조립) | 
테스트 | 24.12.08~12.12 | 버그 수정, 재배 룸 테스트 및 보완 | 
마무리 | 24.12.15~12.19 | 스마트 팜 재배 룸 가동 및 마무리 | 

## Slide 15
재배환경
사진
수경재배이며 수온과 수위조절을
잘 할 수 있게 아래쪽 구멍에는 온도계와 수위 센서를 위쪽구멍에는
히터와 펌프를 넣어 놓음

## Slide 16
라즈베리파이
실시간 온도와 수위, 조도
그리고 펌프,LED,히터의 작동 및 저장된 데이터를
한눈에 알아볼수있는
라즈베리파이 화면

## Slide 17
LED
우산에 달린 LED 사진
수경재배시설 상 조명을 설치하는 공간이 부족하여
미니 우산을 씌워 내부에 조명(LED)와 카메라를 넣어
빛 과 촬영을 해결함

## Slide 18
통신방법
센서->아두이노<->쉐어드메모리
<->라즈베리파이<->플라스크
그림

## Slide 19
통신오류
시리얼연결이 되지않아
문제상황에 빨간 불이 들어옴
쉐어드 메모리를
받을수없음
문제가 있던 프로그램을
수정함
해결

## Slide 20
기타 사항
기공 시공
우산 LED 고정
보수 시공
스펀지화분 고정
수면 위로 떠오르는것을 실리콘으로 고정
우산 LED 윗부분이 하중이 있어 실리콘으로 고정

## Slide 21: 감사합니다!
질문이 있으신가요?